## Slide 1: 歯車工具共用計算
・歯車工具共用計算システムのチェック
・歯車工具共用計算 手順
九州武蔵精密株式会社
技術部 生産技術課
柳原
2021-06-30

## Slide 2: GEAR calculation system
計算システムのチェック
コンテンツを有効化する

## Slide 3: ０．メニュー （入力シート）
対象ギヤスペック
相手ギヤスペック
対象ギヤ 歯切り寸法
対象ギヤ SV寸法
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
11
換算のボタンをクリック
OBD設定の為、またぎ歯数・またぎ歯厚は「０」を入力
①～⑩へ入力する ⑪のSV取り代はまたぎ歯厚の差を入力する為、OBDをまたぎ歯厚へ換算する必要がある

## Slide 4: ２．歯車換算
１
INPUT DATAは入力済の状態
2
MENUから B DIM/OVER BALL⇒BASE TANを選ぶ
Bを選ぶとINPUT項目が出力される
IN/OUTPUT項目は日本語表記の為 セルをスライドさせ下部方向へ移動し項目 英語表記を確認してください
必要項目を入力
OBDはSVの寸法
３
OUTPUTに結果
INPUT 歯切り時の寸法を入力
OUTPUTに結果
４
歯切り時 | SV時
29.3217 | 29.2813
SV取り代＝0.0404 | 
メニューのシートへ戻り
⑪へ入力

## Slide 5: ０．メニューからHOB・SVカッター共用計算へ
INPUT DATAは入力済の状態
11
⑪へSV取り代を入力
HOB・SVカッター共用計算をクリック

## Slide 6: ４．HOB/SVカッター共用計算 （HOBカッター共用計算）
CUTTER SPECを入力
HOBカッター図面のTOOTH PROFILEより
１
２
３
４
5
6
１
２
３
４
5
6
HOBカッター面取りなし
HOBカッター面取りあり
面取りなしの場合は０を入力

## Slide 7: ４．HOB/SVカッター共用計算 （SVカッター共用計算）
EAL 70％
かみ合い長さの70％
１
２
３
４
5
6
１
２
３
４
5
⑥またぎ歯厚入力時は０を入力

## Slide 8: ４．HOB/SVカッター共用計算
対象ギヤスペック
OUTPUT DATAの数値とGEAR calculation systemでの
計算結果の数値を確認してください
計算結果に違いがある場合は、メニューシートのデータークリアボタンを押し、最初から入力をやり直してください。
途中で入力間違いに気築いた場合でも、データクリア後最初からやり直してください

## Slide 9: 歯車工具共用計算
歯車工具共用計算
目的
・新規部品の歯切り、SVカッターの選定時に社内既存カッターが使用できないかの検討
・新規 歯切り、SVカッターの確からしさを検証する

## Slide 10: 歯車共用計算に必要なモノ
・完成図(対象部品・相手部品)・・・・・・・・・各１枚
・対象部品の作業基準表(下切り、SV)・・・各１枚
・工具図面(下切りカッター、svカッター)・・・・各１枚
完成図
工具図面(下切り)
作業基準表(下切り)
作業基準表(SV)
工具図面(SV)

## Slide 11
SV径の判定 (判定内容)
TIF径 ⇒ | 相手ギヤの噛合い時の歯先円の位置
フィレット円径 ⇒ | 下切り時のINV開始径
・SV径がT.I.F径とフィレット径の間にあるかを確認する。
・SVカッターの歯厚と外径を調整し上記内に入れる
下切りINV開始径
TIF径（相手ギヤの歯先円径）

## Slide 12
m×1.25
m×1.00
m×2.25
１
２
３
４
１
２
３
４
５
6
7
8
8
7
1
2
3
4
5
５
10
11
９
12
13
９
10
11
12
Module
Pressure angle
Numder of Teeth
Helix angle
Outer Dia
Number of teeth maching
gear
Outer dia of maching
gear
Center distance
Number of teeth the sectorspan
Finishing bese tangent length
Balls dia
Finishing OBD
歯切工具 共用計算（メニューシートへの入力項目）
６
πm

## Slide 13
工具共用計算の入力(0.メニューシート)
・黄色のセルに値を入力し”HOB・SVカッター共用計算”をクリック。
・またぎ歯数、仕上げまたぎ歯厚orボール径、仕上げO.B.Dは製品の管理方法に合わせる事。数値はSVの作業基準表に記載。
・SV取り代は下切りの作業基準表記に記載
・またぎ or O.B.Dを入力しなかったほうは”0”と入力
作業基準表抜粋
作業基準表抜粋
HOB仕上げの場合はHOB加工寸法を仕上げまたぎ歯厚に入力
SV取代は０
KMS 基準表 HOB
KMS 基準表 SV

## Slide 14
HOBｶｯﾀｰ諸元入力（４．HOB・SV共用計算シート）
・INPUT DATA欄のカッター諸元のセルに値を入力。HOB/SV計算をクリック
図面のTOOTH PROFILEより各項目を計算シートの
CUTTER SPEC欄に入力
図示NOを確認しカッター図面の数値をそのまま入力する
⑤、⑥の項目は歯先面取りの指示 記載がない場合は”0”を入力する。
・・・①
・・・②
・・・③
・・・④
・・・⑤
・・・⑥
①
②
③
④
⑤
⑥
1
2
3
4
5
6
図面のTOOTH PROFILEより
HOB仕上げの場合

## Slide 15
HOB仕上げ品の計算結果判定（４．HOB・SV共用計算シート）
・OUTPUT DATAの欄に計算結果が表示される。下記評価基準判定にて判断
１、かみ合い長さ 図面値の×2であること
２、フィレット円径は図面値よりマイナスであること
３、歯底径は図面値に対して±0.05又は、マイナス0.2以内であること
４、ギヤ外径に変化が無いこと
１
２
３
４
HOB仕上げ品の判定

## Slide 16
SVカッター共用計算（4．HOB・SV共用計算シート）
噛合い長さ/A：作業基準表の歯形欄①値×2
例)8.967x2=17.934
有効長さ/B :作業基準表の歯形欄②の値×2
例)6.227×2=12.454
・INPUT DATA欄の歯車諸元のかみ合い長さ、有効長さのセルに値を入力。
SV作業基準表の歯形規格欄
①
②
KMS SV作業基準表
1
2
8.967
6.277

## Slide 17
SVカッター諸元入力（４．HOB・SV共用計算シート）
・INPUT DATA欄のカッター諸元のセルに値を入力し
”HOB・SV計算”をクリック。
・・・①
・・・②
・・・③
・・・④
・・・⑤
・・・⑥
・・・⑦
①
②
③
④
⑤
上記Noに合わせた数値を入力。
⑥、⑦の記載があるときは、またぎ歯厚に換算して④、⑤に入力の事。
図面のTOOTH SPECより

## Slide 18
SV径計算結果（判定基準）
・OUTPUT DATAの欄に計算結果が表示されるので、
シェービング径が下切りのT.I.F径とフィレット円径の間になるように調整する。
この結果が再研削表の基準寸法となる。
※この結果はチェック時に使用する為、保存印刷などして残しておく
・シェービング径が小さい場合
→カッター外径を小さくする。
・シェービング径が大きい場合
→カッター歯厚を小さくする。
※元々のカッターの歯厚・外径は大きくすることはできないので、寸法を小さくする方向で調整する。
TIF径 | 62.101
シェービング径 | 61.119
フィレット円径 | 60.968

## Slide 19
トロコイド形状確認
・新規カッターを依頼するメーカーより工具図面と同時にﾄﾛｺｲﾄﾞ図を提出していただく
・ﾄﾛｺｲﾄﾞ形状がメーカーより入手できない場合はMSI,KMSへ依頼する
NG形状
エッジになっている。
SV段差拡大
OK形状
SV段差拡大

## Slide 20: SV段差 NG事例（参考）
SV 取り代0.04以下
フィレット円径とシェービング径が同じ数値の為、下切り時のINV開始位置とSVカッターの刃先位置が重なる為
段差が発生する
TOOL ADD=1.00