## Slide 1: HOB治具設計・点検ポイント
設計ポイント
点検ポイント
九州武蔵精密株式会社
技術部 生産技術課 柳原
2019-12-20

## Slide 2
HOB治具設計のポイント

## Slide 3
A
B
C
G
E
D
F
No | 設計時 確認項目 | 設定値・設定条件
A | 端面から加工端面までの距離 | 80～110
B | HOB加工範囲 | 100MAX
C | 治具ｲﾝﾛｰのｸﾘｱﾗﾝｽ | 0.005～0.010
D | 歯底径指示 | 製品の歯底径を記載
E | 製品受け面 | 歯底よりﾏｲﾅｽ 1ｍｍ
F | ｸﾘｱﾗﾝｽ有の事 | 組図にて確認
G | 製品と軸のｸﾘｱﾗﾝｽ | 0.005～0.030
H | 幾何公差指示 | 図示又は、NOTE
J | 30°ﾃｰﾊﾟｰ量 | 大径当たりにて70%以上
K | HOBｶｯﾀｰ径 | Φ70mm
H
1
2
3
J
K
キャップ
芯金
ｶﾗｰ
材質 | SK-3
焼入れ | 全面
表面硬度 | 58～63
HOB治具の設計ポイント（ワンタッチ式）

## Slide 4
HOB治具組図（ワンタッチ式）
参考図

## Slide 5
HOB治具キャップ（ワンタッチ式）
参考図

## Slide 6
HOB治具カラー（ワンタッチ式）
参考図

## Slide 7
HOB治具芯がね（ワンタッチ式）
参考図

## Slide 8
No | 設計時 確認項目 | 設定値・設定条件
A | 端面から加工端面までの距離 | 115
B | 治具ｲﾝﾛｰのｸﾘｱﾗﾝｽ | 0.005～0.010
C | 歯底径指示 | 製品の歯底径を記載
D | 製品受け面 | 歯底よりﾏｲﾅｽ 1ｍｍ
E | 製品と軸のｸﾘｱﾗﾝｽ | 0.005～0.020
F | ｸﾘｱﾗﾝｽ有の事 | 組図にて確認
1
3
低頭六角穴付きボルトは購入品
4
CLAMPER
BASE
BLOCK
A
B
C
E
D
F
HOB治具の設計ポイント（一体式）
材質 | SK-3
焼入れ | 全面
表面硬度 | 58～63
2

## Slide 9
HOB治具組図（一体式）
参考図

## Slide 10
HOB治具クランパー（一体式）
参考図

## Slide 11
HOB治具ベース（一体式）
参考図

## Slide 12
HOB治具ブロック（一体式）
参考図

## Slide 13
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｆ
Ｅ
Ｇ
１
１
No | 設計時 確認項目 | 設定値・設定条件
Ａ | ｷﾞﾔ基準面までの距離 | 200 mm
Ｂ | ﾍﾞｰｽ治具とのｲﾝﾛｰ | CL 0.002～0.009
Ｃ | ﾄﾞﾛｰﾊﾞｰと受け治具のｲﾝﾛｰ | CL 0.002～0.011
Ｄ | ﾄﾞﾛｰﾊﾞｰと製品内径CL | CL 0.005～0.031
Ｅ | 歯底と治具のCL | 径で2mm
Ｆ | 使用ｶｯﾀｰ径 | 70mm
Ｇ | 上ｸﾗﾝﾊﾟｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ強度 | ｸﾗﾝﾌﾟ、ｱﾝｸﾗﾝﾌﾟ時で記載
材質 | SCM415
浸炭深さ | 1.0
表面硬度 | 58～63
HOB治具の設計ポイント（ドローバー式）

## Slide 14
HOB治具組図（ドローバー式 GE-15）
参考図

## Slide 15
HOB治具ホルダー（ドローバー式）
参考図

## Slide 16
HOB治具クランパー（ドローバー式）
参考図

## Slide 17
HOB治具サポート（ドローバー式）
参考図

## Slide 18
HOB治具クランプホルダー（ドローバー式）
参考図

## Slide 19
HOB治具プッシャー（ドローバー式）
参考図

## Slide 20
HOB治具ワークアーバー（ドローバー式）
参考図

## Slide 21
HOB治具スプリング（ドローバー式）
参考図

## Slide 22
A
B
B
C
D
E
No | 設計時 確認項目 | 設定値・設定条件
A | 端面から加工端面までの距離 | 130
B | 治具先端ｲﾝﾛｰのｸﾘｱﾗﾝｽ | 0.002～0.008
C | 歯底径指示 | 製品の歯底径を記載
D | 製品受け面 | 歯底よりﾏｲﾅｽ 1ｍｍ
E | 製品と軸のｸﾘｱﾗﾝｽ | 0.003～0.027
材質 | SCM415
浸炭深さ | 1.0
表面硬度 | 58～63
１
２
３
1
2
3
HOB治具の設計ポイント（ドローバー式）

## Slide 23
HOB治具の点検ポイント
点検ポイント

## Slide 24
ワンタッチ式治具 使用管理基準
 | 設定項目 | 点検基準 | 点検頻度 | 点検方法 | 管理帳票
1 | キャップインロー部外径 | 図面値内 | 1/M | マイクロ | ﾁｪｯｸｼｰﾄ
2 | キャップ取付面 | 打痕・キズ | 段・1/W | 目視 | ー
3 | キャップ クランプ面 | 打痕・キズ・盛り上 | ↑ | ↑ | ー
4 | キャップ芯がねインロー径 | 図面値内 | 1/M | マイクロ | ﾁｪｯｸｼｰﾄ
5 | 本機取付部振れ | 0.005MAX | ↑ | ピックﾃｽﾀ | ↑
６ | 新金 軸部振れ | 0.005MAX | ↑ | ↑ | ↑
７ | クランプ面 | 打痕・キズ | ↑ | 目視 | ー
８ | テーパー部 | 打痕・キズ・盛り上 | 段・1/W | ↑ | ー
９ | キャップインロー部径 | 図面値内 | 1/M | マイクロ | ﾁｪｯｸｼｰﾄ
10 | 製品取付部径 | 図面値内 | ↑ | ↑ | ↑
11 | クランプ面振れ | 0.005MAX | ↑ | ピックﾃｽﾀ | ↑
12 | 芯金 インロー・製品取付 | 打痕・キズ | ↑ | 目視 | ー
13 | キャップ取付時の振れ | 0.01MAX | ↑ | ピックﾃｽﾀ | ﾁｪｯｸｼｰﾄ
14 | 芯金取付時の振れ | 0.01MAX | ↑ | ↑ | ↑
15 | テーパー受け部 | 打痕・キズ・摩耗 | 段・1W | 目視 | ー
16 | テーパー治具取付部 | ↑ | ↑ | ↑ | ー
17 | テーパー接触面 | 当たり80%MIN | 1/M | テーパーゲージ | ﾁｪｯｸｼｰﾄ
18 | 取付ねじ | 摩耗 | 1/M | 目視 | ー
２
３
7
1
8
16
18
17
14
13
15
４
11
6
9
10
 | 0.005 MAX
 | 0.005 MAX
 | 0.005 MAX
 | 0.01 MAX
 | 0.01 MAX
５
12
キャップ
芯金
組付け
テーパーベース

## Slide 25
 | 設定項目 | 点検基準 | 点検頻度 | 点検方法 | 管理帳票
1 | ドローﾊﾞｰ取付軸振れ | 0.005MAX | 1/M | ピックﾃｽﾀ | ﾁｪｯｸｼｰﾄ
2 | ドローﾊﾞｰ取付面 | 打痕・キズ | ↑ | 目視 | ー
3 | ドローﾊﾞｰｸﾗﾝﾊﾟｰ取付振れ | 0.005MAX | ↑ | ピックﾃｽﾀ | ﾁｪｯｸｼｰﾄ
4 | ドローﾊﾞｰ製品軸径 | 図面値内 | ↑ | マイクロ | ↑
5 | ﾄﾞﾛｰﾊﾞｰインロー部径 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑
６ | ④、⑤部振れ | 0.005MAX | 段・1/W | ピックﾃｽﾀ | ↑
７ | ④、⑤部 打痕・キズ | 打痕・キズ | ↑ | 目視 | ー
８ | ベース治具取付部振れ | 0.005MAX | 1/M | ピックﾃｽﾀ | ﾁｪｯｸｼｰﾄ
９ | ベース取付面 打痕・キズ | 打痕・キズ | 段・1/W | 目視 | ー
10 | ベースインロー部 | 打痕・キズ | ↑ | ↑ | ー
11 | ベースインロー部振れ | 0.005MAX | 1/M | ピックﾃｽﾀ | ﾁｪｯｸｼｰﾄ
12 | ベースインロー部 内径 | 図面値内 | ↑ | マイクロ | ↑
13 | プルスタッドの摩耗・振れ | 0.005MAX | ↑ | ピックﾃｽﾀ | ↑
14 | 取付ボルト | 摩耗・破損 | ↑ | 目視 | ー
15 | ﾏｽﾀｰ端面振れ | 0.01MAX | 段・1/W | ピックﾃｽﾀ | ﾁｪｯｸｼｰﾄ
16 | ﾏｽﾀｰ外径振れ | ↑ | ↑ | ピックﾃｽﾀ | ↑
17 | ベース取付ボルト | 摩耗・破損 | 1/M | 目視 | ー
18 | ｸﾗﾝﾊﾟｰ端面 | 打痕・キズ | 段・1/W | 目視 | ー
11
10
9
8
5
7
6
4
3
2
1
12
16
15
18
17
14
13
 | 0.005 MAX
 | 0.005 MAX
 | 0.005 MAX
 | 0.01 MAX
 | 0.01 MAX
 | 0.005 MAX
 | 0.005 MAX
ドローﾊﾞｰ式治具 使用管理基準
 | 0.005 MAX
ドローﾊﾞｰ
ベース
組付け
ｸﾗﾝﾊﾟｰ
 | 設定項目 | 点検基準 | 点検頻度 | 点検方法 | 管理帳票
19 | 取付アダプターテーパー部 | 摩耗・キズ | 1/M | 目視 | ー
20 | ｸﾗﾝﾊﾟｰ取付部 | 打痕・キズ | ↑ | 目視 | ー
20
19